// Дмитрий Осипов. http://www.youtube.com/user/d36073?feature=watch

// Arduino дисплей OLED LCD Display I2C 0.96 IIC Serial 128X64 TEST_1. // Скачать sketch.

#include <SPI.h>

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h> // Скачанная библиотека для дисплея.

#include <Adafruit_SSD1306.h> // Скачанная библиотека для дисплея. https://yadi.sk/d/9F_uW1wIZUDna

#define OLED_RESET 4

Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);

void setup(){// У дисплея нету строк и колонок, только Pixel / пиксели по горизонтали и вертикали, условно! назовем курсор / колонка.

display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // initialize with the I2C addr 0x3C (for the  0.96" 128X64 OLED LCD Display)I2C АДРЕС.

display.clearDisplay(); // Clear the buffer. / Очистить буфер.

display.setTextColor(WHITE); // Цвет текста.

display.setTextSize(1); // Размер текста (1).

display.setCursor(0,0); // Устанавливаем курсор в колонку 0, строку 0. на самом деле это строка №1, т.к. нумерация начинается с 0.

display.println("Hello world! 11111111"); // Печатаем 1 строку.

display.setCursor(0,10); // Устанавливаем курсор в колонку 0, строку 1.(строка №2 ).

display.println("Dmitry OSIPOV 2222222"); // Печатаем 2 строку.

display.setTextSize(5); // Меняем размер текста (5).

display.setCursor(0,20); // Устанавливаем курсор в колонку 0, строку 2.(строка №3 ).

display.println("Size"); // Печатаем 3 строку.

display.display();   // Чтобы сделать символы видимыми на дисплее !.

}

void loop() {

}